### Весы платформенные для статического взвешивания серии PS

### Модели PS5010/PS5011/PS5012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ	3

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ	4

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА	6

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ КЛАВИШ	9

РАЗДЕЛ 5. ОТОБРАЖЕНИЕ	9

РАЗДЕЛ 6. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	11

РАЗДЕЛ 7. ПАРАМЕТРЫ	13

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С БАТАРЕЕЙ	17

РАЗДЕЛ 9. RS-232 РАЗЪЕМ	18

РАЗДЕЛ 10. КАЛИБРОВКА	19

РАЗДЕЛ 11. КОДЫ ОШИБОК	20

ЧАСТЬ II. МОДЕЛЬ PS5010	21

1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	22

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	23

3. УСТАНОВКА	30

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	33

5. ЧЕРТЕЖ	34

ЧАСТЬ III. ТЕРМИНАЛ PS5011/PS5012	41

1.	БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	42

2.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	43

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	44

4.	УСТАНОВКА	46

5.	УСТАНОВКА ПРИЯМОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ	50

6.	ПРИНЦИП РАБОТЫ	51

7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	52

8.	ЧЕРТЕЖ	59

Платформенные весы Руководство по эксплуатации

Часть I Терминал управления

# РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

Линейка весов PS 5010, PS5011, PS5012 – серия точных, быстрых и универсальных весов общего назначения с функциями счета и проверки веса.

Линейка представлена 3 типами весов. Размеры платформы от 350мм x 450мм до 800мм x 800мм, уровень допустимой нагрузки от 30кг до 3000кг.

Весы имеют большие, легко читаемые дисплеи жидкокристаллического типа (ЖК). ЖК-дисплеи поставляются с фоновой подсветкой.

Все модели включают в себя функции автоматического отслеживания автообнуления, звукового сигнала для заданных весов, а также функцию накопления, позволяющую хранить и извлекать из памяти индивидуальные веса, накопленные в общем итоге.

# РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель | Терминалы для весов серии PS (CWS, BWS, SBW) |
| --- | --- |
| Допустимая нагрузка | от 60кг до 3000 кг |
| Разрешение | 1:15.000 |
| Интерфейс | Выход RS-232 – по выбору Аналоговый выход – по выбору |
| Время стабилизации | Типовое - 1 секунда |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
| Электропитание | Внешний адаптор переключения электроэнергии, 12В 500мA Питание от сети переменного тока, 115В/230В |
| Калибровка | Автоматическая внешняя |
| Дисплей | ЖК - дисплей на 51/2 единиц со 52мм большими цифрами, со встроенной светодиодной фоновой подсветкой |
| Балансировка корпуса | Индикатор Пластик ABS |
| Рабочее напряжение нагружаемой опоры | Макс 5V/150mA |
| Нагружаемые опоры | До 4х нагружаемых опор по 350 Ом |

# РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА

#### Общая установка

Весы должны быть установлены в месте, которое не повлияет на их точность.

Избегайте резких перепадов температуры. Не подвергайте оборудование прямому воздействию солнечных лучей или вентиляторов системы кондиционирования.

Не устанавливайте весы на неподходящей поверхности. Стол или пол должны быть ровными и невибрирующими. Не устанавливать рядом с виброоборудованием.

Избегайте нестабильных источников электропитания. Не используйте вблизи больших энергопотребляющих приборов, к примеру, сварочного оборудования или больших моторов.

Избегайте большого уровня влажности, в результате которого может образоваться конденсат. Избегайте прямого контакта с водой. Не поливайте весы водой и не погружайте их в воду.

Избегайте движения воздуха из вентилятора или отрытых дверей. Не располагайте вблизи открытых окон.

Содержите весы в чистоте.

Избегайте скопления предметов на весах, если они не используются.

#### Установка терминала

Стойка крепится к основанию с помощью кронштейна, который перед этим должен быть прикреплен к основанию 4 болтами в комплекте. Стойка крепится к кронштейну с помощью 2х винтов без головки. Шнур от основания к модулю индикатора протянут сквозь трубку, выходящую из пластиковой стойки на вершине. Избыток шнура может храниться непосредственно в трубке.

Весы серии PS имеют платформу из нержавеющей стали/малоуглеродистой стали, поставляемую в отдельной упаковке. Установите платформу на основание.

Выровняйте уровень весов путем регулировки 4х ножек. Уровень должен быть отрегулирован таким образом, чтобы пузырек в спиртовом уровне был в центре уровня, а весы опирались на все 4 ножки. Если весы шатаются, то отрегулируйте ножки вновь.

Присоедините модуль индикатора к стойке путем сдвига вдоль кронштейна и фиксации фланцев в канавках на основании. Соедините шнур основания с разъемом на задней стороне индикатора.

Присоедините адаптер переменного тока к разъему на задней стороне индикатора.

#### Разъемы портов

3.3.1 Расположение портов

ТЕРМИНАЛ (задняя сторона)

3.3.2 Порт нагружаемой опоры

Соединение нагружаемой опоры представлено ниже (5 штыревой пневморазъем).

3.3.3 RS-232

RS-232 (9 штыревой разъем D типа)

| ２ | RXD | Вход | Получение данных (RXD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ | TXD | Выход | Передача данных (TXD) |
| ５ | GND | ― | " земля" (GND) |

3.3.4 Аналоговый выход и вывод проверки веса

9 штыревой пневморазъем

Штырь 1~штырь 6: вывод проверки веса

штырь 1 hi (выход)

штырь 2 ok (выход)

штырь 3 low (выход)

штырь 4 beep (выход)

штырь 5 vcc (5В)(выход)

штырь 6 com (земля)

штырь 6~штырь9 Аналоговый выход

штырь 6 com (земля)

штырь 7 Аналоговый вход (10~32VDC, +) (вход)

штырь 8 T+ (0~10В/4~20мA) (выход)

штырь 9 T- (0~10М/4~20мA) (выход)

Пример вывода проверки веса (Вам необходим дополнительный выход контрольной платы):

3.3.5 Ртутный уровень с пузырьком

Если Вы хотите, чтобы весы не функционировали, когда не выставлены по уровню, мы можете добавить один ртутный уровень с пузырьком, соединив шнур 2 с K1. Когда весы находятся не на уровне, ртутный уровень с пузырьком сокращается, индикатор покажет “err l”, и, при появлении данного сообщения, необходимо отрегулировать уровень весов.

Если данная функция Вам не нужна, просто не пользуйтесь K1.

# РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ КЛАВИШ

ON/ OFF или

Включение/выключение электроэнергии.

Устанавливает нулевую отметку для всех последующих взвешиваний. Дисплей отображает 0. Второй функцией клавиши является «Ввод/ Enter» при установке параметров или других функций.

Tare

Тарирование весов. Сохраняет текущий вес в памяти как вес тары, вычитая вес тары из общего веса с выводом результатов.

Второй функцией клавиши является увеличение активных единиц при установке значений параметров или других функций.

Совместное нажатие клавиш  и Tare в обычном весовом режиме включит/выключит функцию взвешивания животных (при входе/выходе из режим взвешивания животных Вы дважды услышите звуковой сигнал).

## MR

Клавиша восстановления памяти. Показывает общий вес, накопленный в памяти.

В режиме установки служит для сдвига активных единиц вправо.

M+

Клавиша накопления. Сохраняет текущий вес в памяти.

В режиме установки служит для сдвига активных единиц влево.

Одновременно нажмите клавиши M+ и MR для очистки памяти.

Print

Распечатайте результаты на компьютере или принтере, используя разъем RS-232.

Нажатие клавиши Print при самопроверке запустит режим установок.

G/N

Клавиша смены веса брутто/нетто. Удерживайте эту клавишу в течение 3х секунд для смены единицы.

Второй функцией клавиши является «Выход/ ESC» для возврата к нормальной работе, когда весы находятся в режиме установки параметров.

Одновременно нажмите клавиши G/N и Print для установки проверки ограничений по весу.

# РАЗДЕЛ 5. ОТОБРАЖЕНИЕ

ЖК – дисплей покажет значения и величины с правой стороны цифр.

В дополнение имеются значки TARE (тара), GROSS (вес брутто), Zero (ноль) и  низкий уровень заряда батареи

# РАЗДЕЛ 6. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

#### Обнуление дисплея

Нажатием клавиши  в любое время Вы можете установить нулевую отметку, от которой будут считаться любые другие веса, в пределах 4% от нуля при включении весов. Обычно это необходимо, когда на весах нет предметов. Когда нулевая отметка установлена, на дисплее отобразится индикатор обнуления.

Весы имеют автоматическую функцию отслеживания автообнуления для принятия в расчет незначительных сдвигов и накопления материалов на платформе.

Тем не менее, Вам может потребоваться нажатие клавиши  для обнуления весов в случае, если присутствуют незначительные величины веса при отсутствии на весах какого либо предмета.

#### Тарирование

При необходимости обнулите весы нажатием клавиши . При этом включится индикатор обнуления. Положите контейнер на платформу, при этом на дисплее высветится его вес.

Нажмите клавишу TARE для включения функции тары. Вес, который был отображен, сохраняется как вес тары, и данный вес вычитается, оставляя значение 0 на дисплее. При этом включится индикатор "NET". Когда к таре добавится продукт, только вес продукта будет отображаться на дисплее.

При снятии контейнера значение веса будет отрицательным. Если весы были тарированы прямо перед снятием контейнера, этой величиной будет масса брутто контейнера плюс все продукты, которые были извлечены. Индикатор обнуления также включится т.к. платформа возвращается в исходное состояние, в котором она была при последнем нажатии клавиши .

#### Взвешивание образца

Для определения веса образца сначала тарируйте пустой контейнер, затем поместите образец в контейнер. На дисплее отобразятся вес и единицы веса, используемые в данный момент.

#### Проверка взвешивания

## 6.4.1 О проверке взвешивания

Проверка взвешивания - это процедура, выдающая звуковое предупреждение, когда вес на весах соответствует предельным значениям, сохраненным в памяти, или превышает их. Память сохраняет верхнее и нижнее значения.

Проверочный режим OK:

При проверке диапазона дисплей покажет OK и звуковой сигнал проинформирует, когда вес находится в установленных пределах.

Проверочный режим NG (не соответствует):

При проверке диапазона дисплей покажет OK и звуковой сигнал проинформирует, когда вес выходит за рамки установленных пределов.

6.4.2 Установка пределов

Одновременно нажмите клавиши G/N и PRINT, на дисплее отобразиться “set h”, используйте клавишу TARE для выбора “SET H” или “SET L”, нажмите клавишу  для ввода, используйте клавиши M+ и MR для изменения активной единицы, используйте клавишу TARE для смены значения, используйте клавишу Print для очистки значения. После ввода значения нажмите клавишу  для подтверждения, нажмите клавишу G/N для выхода.

6.4.3 Установка режима проверки взвешивания

Одновременно нажмите клавиши G/N и PRINT, на дисплее отобразиться “set h”, используйте клавишу TARE для выбора beep, нажмите клавишу  для ввода, нажмите клавишу TARE для выбора ok(проверочный режим OK), ng (проверочный режим NG), no(нет сигнала), нажмите клавишу  для подтверждения, нажмите клавишу G/N для выхода.

6.4.4 ПРИМЕЧАНИЕ

Функция проверки взвешивания доступна только в случае, когда вес превышает 20 грамм  (минимум).

Для отключения функции проверки взвешивания введите ноль в верхний и нижний пределы нажатием клавиши PRINT в тот момент, когда появятся текущие пределы, затем нажмите клавишу  для сохранения текущих нулевых значений.

#### Общее накопление

6.5.1 Примечание

Весы могут быть установлены в режим ручного накопления путем нажатия клавиши M+. См. РАЗДЕЛ 7. ПАРАМЕТРЫ для детализации выбора метода использования функции "P2 com".

Пожалуйста, примите во внимание, что перед любой операцией с накоплением, весы должны быть обнулены, нажатие клавиши M+ возможно, когда весы стабилизируются. В случае, если значение веса будет меньше чем 20 грамм, операция накопления будет некорректной.

6.5.2 Операции с накоплением

Отображаемый вес будет сохраняться в памяти путем нажатия клавиши M+ в тот момент, когда значения веса будут стабильными.

Дисплей покажет "ACC 1", а затем в течение 2х секунд общий вес в памяти, после чего возвратится в нормальный режим работы (после выполнения операции накопления включится индикатор “M+”). Если установлен опционный разъем RS-232, вес будет выводиться на принтер или ПК.

Снимите вес, позволив весам вернуться на ноль, и поставьте следующий вес на весы. Нажмите клавишу M+, дисплей отобразит "ACC  2", а затем новый суммарный вес. Продолжайте таким же образом, пока все веса не будут добавлены.

6.5.3 Восстановление памяти

Для обзора суммарного веса в памяти нажмите клавишу MR.

6.5.4 Очистка памяти

Для очистки памяти просто нажмите одновременно клавиши M+ и MR.

6.5.5 Автоматическое накопление

Нажмите клавишу Print во время самопроверки, введите установочный режим, нажмите и удерживайте клавишу TARE, пока дисплей не отобразит P2COM, нажмите клавишу  для ввода, нажмите клавишу TARE для выбора “mode”, нажмите клавишу  для подтверждения, отобразит текущий режим RS-232, нажмите клавишу TARE для выбора Auto.  После установки включится индикатор AUTO.

Положите вес на платформу, после стабилизации Вы услышите звуковой сигнал дважды, после этого Вы можете добавить или снять вес, снова появится звуковой сигнал после стабилизации. После этого снимите весь вес с платформы, последнее значение веса сохраняется в памяти.

#### Взвешивание животных

Поместите животное на платформу. В течение нескольких секунд, если считываемые данные сильно не изменятся, считывание данных будет завершено.

В режиме блокировки считываемых данных, если Вы снимете/установите большие веса, дисплей также будет обновляться и блокировать уже обновленные  считываемые данные.

Одновременно нажмите клавиши  TARE для входа/выхода из режима взвешивания животных.

#### Блокировка клавиатуры

Вы можете использовать функцию блокировки клавиатуры, если она является доступной (см. детализацию установки в РАЗДЕЛЕ 7). Когда клавиатура не используется в течение 10 минут, произойдет блокировка клавиатуры, после блокировки при нажатии любой клавиши дисплей отобразит “K-LCK”.

Для выхода из режима блокировки и перехода в рабочий режим удерживайте клавиши PRINT , MR ,  в течение 2 секунд, дисплей отобразит “ULCK”, нормальный режим восстановлен.

#### Установка режима фоновой подсветки

Удерживайте клавишу  в течение 3х секунд, дисплей отобразит ”setbl“, нажмите клавишу  для установки режима фоновой подсветки, нажмите клавишу TARE для смены режима подсветки (BL ON: всегда вкл., BL AU: автоматическая фоновая подсветка), фоновая подсветка загорится при нажатии любой клавиши.

#### Установка автоматического отключения весов

Удерживайте клавишу  в течение 3х секунд, дисплей отобразит ”setbl“, нажмите клавишу  для ввода. Нажмите клавишу TARE, дисплей отобразит “setoff”, нажмите клавишу  для установки режима автоматического отключения, нажмите клавишу TARE для смены времени отключения: 0ff/on/3/5/15/30. (of ON: всегда вкл., of off: всегда выкл., of xx: отключение в случае простоя весов в течение xx минут), нажмите клавишу  для подтверждения, нажмите клавишу G/N для выхода.

# РАЗДЕЛ 7. ПАРАМЕТРЫ

Весы имеют 8 параметров, которые могут быть установлены пользователем, а также функцию ввода параметров раздела калибровки.

Для установки параметров нажмите клавишу PRINT во время самопроверки, дисплей отобразит pn (запрос пароля), нажмите клавиши M+, G/N, TARE для ввода.

Дисплей отобразит первую функцию, "p0 chk".

Нажатие клавиши TARE позволит сделать круговой выбор среди других функций.

Нажатие клавиши  позволит установить функцию. Может понадобиться либо использовать клавишу TARE, либо установить значение, используя клавиши M+ MR, для выбора активных единиц, а затем увеличить значение, используя клавишу TARE с последующим нажатием клавиши  для ввода значения. Используйте клавишу G/N для того, чтобы оставить параметр неизменным.

Например, когда дисплей отображает “p0 chk”, нажмите клавишу  для старта.

Дисплей отобразит “Set Lo”, нажмите клавишу  для установки нижнего предела или нажмите клавишу TARE для перехода к следующему параметру “Set Hi” для установки верхнего предела.

После нажатия клавиши  для установки предела используйте клавиши M+ MR для смены мигающей единицы, затем используйте клавишу TARE для увеличения мигающей единицы. Продолжите со следующей единицей, установив ее при необходимости.

Когда все единицы установлены, нажмите клавишу  для сохранения значения. Дисплей вернется к только что установленным параметрам, т.е. “Set Lo”. При необходимости переходите к следующему параметру или нажмите клавишу G/N  для возврата к взвешиванию.

Таблица установки параметров

| Функция | Подфункция | описание |
| --- | --- | --- |
| P0 CHK | SET H | Установите верхний предел нажатием клавиш M+ MR для смены активной единицы, нажмите клавишу TARE для смены единицы, нажмите клавишу PRINT для очистки данных, нажмите клавишу для подтверждения. |
|  | SET LO | Установите верхний предел нажатием клавиш M+ MR для смены активной единицы, нажмите клавишу TARE для смены единицы, нажмите клавишу PRINT для очистки данных, нажмите клавишу для подтверждения. |
|  | BEEP | Set режим звукового сигнала, no: нет звукового сигнала при проверке веса OK: звуковой сигнал, когда вес находиться между нижним и верхним пределами (OK) ng: звуковой сигнал, когда вес выходит за рамки нижнего и верхнего пределов (NG) |
| P1 COM | MODE | Опция используется для установки режим связи RS-232 Опции: CONT(постоянно отсылается) ST1: отсылаются только зафиксированные данные после стабилизации STC: данные отсылаются после стабилизации PR1: при нажатии клавиши print отсылаются только зафиксированные данные (режим принтера) PR2: при нажатии клавиши M+ данные распечатываются и суммируются M+ в одно и то же время AUTO: режим авто накопления (авто печать), когда вес стабилен, затем возврат к 0, индикатор распечатает и суммирует данные автоматически ASK: режим запрос, двунаправленный, WIREL: Режим беспроводной связи, используемый для получения данных от модуля связи 2. KIT1: Режим беспроводной связи используемый для получения данных от модуля связи 1. Примечание: при выборе модели с беспроводной связью, режим коммуникации должен быть заменен на беспроводной. |
|  | BAUD | Опция используется для установки диапазона в бодах Выбор: 600/1200/2400/4800/9600 |
|  | pr | Опция используется для подтверждения равенства Optional: 7E1/7O1/8N1 |
|  | ptype | tpup: установка принтера как tpup модели. lp-50: установка принтера как LP-50 модели. |
|  | bLOTH | Установка опции Bluetooth Options: вкл. / выкл. |
|  | lang | “eng", установка языка принтера - английский. “chn,, установка языка принтера - китайский. |
|  | lab | Установка формата принтера. Введите требуемый номер из колонки Таблицы с Форматом Распечатки “Lab x”, |
|  | prt | Установка формата принтера. Введите требуемый ряд из колонки Таблицы с Форматом Распечатки “prt, дату и время формата принтера |
| P2 mod | Si g r | Для выбора одиночного диапазона работы |
|  |  | Count | Проверка внутренних расчетов |
|  |  | Deci | Установка кол-ва знаков после запятой |
|  |  | Div | Установка кол-ва знаков после запятой |
|  |  | Cap | Установка допустимой нагрузки |
|  |  | Cal | Калибровка |
|  |  | gra | Тяжесть |
|  | Dual 1 | Для выбора двойного диапазона - режим 1 Примечание: Сначала будет один активный секундный интервал (div 2); затем второй интервал будет использоваться, пока дисплей не обнулится |
|  |  | Count | Проверка внутренних расчетов |
|  |  | Deci | Установка кол-ва знаков после запятой |
|  |  | Div | Di v 1 | Для выбора первого деления |
|  |  |  | Di v 2 | Для выбора второго деления |
|  |  | Cap | Cap 1 | Для выбора первой допустимой нагрузки |
|  |  |  | Cap 2 | Для выбора второй допустимой нагрузки |
|  |  |  | Калибровка |
|  |  |  | Тяжесть |
|  | Dual 2 | Для выбора двойного диапазона - режим 2 Примечание: Первый интервал активен в CAP 1 Второй интервал активен в CAP 2 |
|  |  | Count | Проверка внутренних расчетов |
|  |  | Deci | Установка кол-ва знаков после запятой |
|  |  | Div | Di v 1 | To select first division |
|  |  |  | Di v 2 | To select second division |
|  |  | Cap | Cap 1 | To select first capacity |
|  |  |  | Cap 2 | To select second capacity |
|  |  | Cal | Калибровка |
|  |  | gra | Тяжесть |
| P3 OTH | LOCK | Установка функции блокировки клавиатуры: вкл./выкл. |
|  | ANM | ON (режим взвешивания животных) OFF(обычный режим) |
| P4 unt | g | Установите “g”unit, когда единица установлена как “g ”, затем эта единица может быть активна. |

Форма 1

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tpup | tpup | tpup | tpup |
| 0 | GS (вес): 0.888кг | NT (НЕТТО): 0.666кг TW (ВЕС ТАРЫ): 0.222кг GW (БРУТТО): 0.888кг | GS (вес): 0.222кг Итого: 0.222кг | NT (НЕТТО): 0.222кг TW (ВЕС ТАРЫ): 0.222кг GW (БРУТТО): 0.888кг TOTAL (ИТОГО): 0.222кг |
| 1 | DATE (ДАТА): 04/06/06 GS: 0.888кг | DATE (ДАТА): 04/06/06 NT: 0.666кг TW: 0.222Кг GW: 0.888кг | DATE (ДАТА): 04/06/06 GS: 0.222кг TOTAL: 0.444кг | DATE (ДАТА): 04/06/06 NT: 0.222кг TW: 0.666кг GW: 0.888кг TOTAL: 0.444кг |
| 2 | TIME (ВРЕМЯ): 11/11/11 GS: 0.888кг | TIME (ВРЕМЯ): 11/11/11 NT: 0.666кг TW: 0.222кг GW: 0.888кг | TIME (ВРЕМЯ): 11/11/11 GS: 0.222кг TOTAL: 0.666кг | TIME (ВРЕМЯ): 11/11/11 NT: 0.222кг TW: 0.666кг GW: 0.888кг TOTAL: 0.666кг |
| 3 | DATE: 04/06/06 TIME: 11/11/11 GS: 0.888кг | DATE: 04/06/06 TIME: 11/11/11 NT: 0.666кг TW: 0.222кг GW: 0.888кг | DATE: 04/06/06 TIME: 11/11/11 GS: 0.222кг TOTAL: 0.888кг | DATE： 04/06/06 TIME: 11/11/11 NT: 0.222кг TW: 0.666кг GW: 0.888кг TOTAL: 0.888кг |
| 4 | NO.: 4 GS: 0.888кг | NO. : 4 NT : 0.666кг TW: 0.222кг GW: 0.888кг | NO.: 4 GS: 0.222кг TOTAL: 1.000кг | No.: 4 NT: 0.222кг TW: 0.666кг GW: 0.888кг TOTAL: 1.000кг |
| 5 | DATE: 04/06/06 NO.: 5 GS: 0.888кг | DATE: 04/06/06 NO.: 5 NT: 0.666кг TW: 0.222кг GW: 0.888кг | DATE: 04/06/06 NO.: 5 GS: 0.222кг TOTAL: 1.222кг | DATE: 04/06/06 No.: 5 NT: 0.222кг TW: 0.666кг GW: 0.888кг TOTAL: 1.222кг |
| 6 | TIME: 11/11/11 NO.: 6 GS: 0.888кг | TIME: 11/11/11 NO.: 6 NT: 0.666кг TW: 0.222кг GW: 0.888кг | TIME: 11/11/11 NO.: 6 GS: 0.222кг TOTAL: 1.444кг | TIME: 11/11/11 No.: 6 NT: 0.222кг TW: 0.666кг GW: 0.888кг TOTAL: 1.444кг |
| 7 | DATE: 04/06/06 TIME: 11/11/11 NO.: 7 GS: 0.888кг | DATE: 04/06/06 TIME: 11/11/11 NO.: 7 NT: 0.666кг TW: 0.222кг GW: 0.888кг | DATE: 04/06/06 TIME: 11/11/11 NO.: 7 GS: 0.222кг TOTAL: 1.666кг | DATE: 04/06/06 TIME: 11/11/11 No.: 7 NT: 0.222кг TW:: 0.666кг GW: 0.888кг TOTAL: 1.666кг |

## Форма 2

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LP-50 | LP-50 | LP-50 | LP-50 |
| 0 | 2000/00/00 00:00 S/N (серийный номер) 1 GW (БРУТТО) 0.888кг | As left (как левый) | As left | As left |
| 1 | DATE (ДАТА): 2000/00/00 TIME (ВРЕМЯ): 00:00 GW: 0.888кг | As left | As left | As left |
| 2 | DATE: TIME: 00:00 S./NO.: 2 GROSS WT: 0.888кг | As left | As left | As left |
| 3 | 2000/00/00 00:00 S/N 0003 GW 0.888кг | As left | As left | As left |
| 4 | 2000/00/00 00:00 S/N 4 GW 0.888кг | As left | As left | As left |
| 5 | DATE: 2000/00/00 TIME: 00:00 GW: 0.888кг | As left | As left | As left |
| 6 | DATE: TIME: 00:00 S./NO.: 6 GROSS WT: 0.888кг | As left | As left | As left |
| 7 | 2000/00/00 00:00 S/N 7 GW 0.888кг | As left | As left | As left |

# РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С БАТАРЕЕЙ

Весы–платформа могут при необходимости работать от батареи. Заряд батареи держится приблизительно 70 часов.

Символ на весовом дисплее загорится в случае, если требуется зарядка батареи. В этом случае необходимо зарядить батарею. Весы продолжат работу (без зарядки) в течение еще примерно 10 часов, после чего автоматически отключатся для защиты батареи.

Для зарядки батареи подсоедините шнур адаптера к источнику электропитания. Необходимость выключать весы отсутствует.

Полная зарядка батареи должна занимать 12 часов.

Сразу под дисплеем количества находится светодиодный индикатор, показывающий статус заряда батареи. Когда весы подключены к источнику электропитания, батарея будет заряжаться. Когда светодиодный индикатор загорится зеленым цветом, батарея является полностью заряженной. Красный цвет означает, что батарея близка к полной зарядке, а желтый означает, что батарея все еще заряжается.

В процессе использования со временем батарея может перестать держать полный уровень зарядки. Если время работы батареи становится неприемлемым, обратитесь к своему дистрибьютору.

# РАЗДЕЛ 9. RS-232 РАЗЪЕМ

Весы могут быть заказаны с дополнительным RS-232 разъемом.

#### Базовая информация

Спецификации:

RS-232 вывод весовых данных

ASCII код

7/8 данных ише

Устанавливаемое равенство

Диапазон в бодах от 600 (бит в сек.) to 9600 (бит в сек.)

Разъем:  9 штыревая d-сверхминиатюрная розетка

штырь 2:  Вход,

штырь 3:  Выход

штырь 5:  Земля

Выход для проверки веса (9 штыревая d-сверхминиатюрная розетка)

штырь 1 VB

штырь 4 vcc (5В)(выход)

штырь 5 com (gnd) общий

штырь 6 ok (выход)

штырь 7 low (выход)

штырь 8 hi (выход)

штырь 9 beep (выход)

#### Нормальная распечатка

Формат данных для обычных весовых операций, счета деталей или вызов суммы из памяти могут быть различными. См. примеры представленные ниже:

Нормальный вывод данных

При вызове общего веса, хранимого в накопительной памяти, формат вывода будет следующий:

#### Постоянный протокол вывода

con1: весовой режим

|  |  | ， |  |  | -/ |  |  |  |  |  |  |  | k | g | CR | LF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-HEADER1--        - HEADER2-                       ---  WEIGHT  DATA  --

HEADER1: ST=СТАБИЛЬНЫЙ， US=НЕСТАБИЛЬНЫЙ

HEADER2: NT=НЕТТО， GS=БРУТТО

# РАЗДЕЛ 10. КАЛИБРОВКА

Выключите питание.

Включите весы вновь, во время счета от 9 до 0 нажмите клавишу print.

Дисплей отобразит "pn" (запрос пароля), последовательно нажмите клавиши M+, G/N, TARE для ввода.

Дисплей отобразит первую функцию,  "p0chk", нажимайте клавишу TARE, пока дисплей не отобразит “P2nod”, нажмите клавишу  для ввода, далее

“5iGr”→ →  TARE  →CAL, нажмите клавишу  для ввода калибровки. Дисплей отобразит "unLd".

- Обычная калибровка

Нажмите клавишу  для ввода калибровки. Дисплей отобразит "unLd".

Уберите все веса с платформы. После загорания индикатора стабильности нажмите клавишу .

Затем дисплей покажет последний калибруемый вес. В случае правильных показаний продолжите нажатием клавиши , в случае неправильных показаний нажмите клавиши M+, MR, TARE для смены величины калибруемого веса, а затем нажмите клавишу .

Затем дисплей покажет "LoAd". Поставьте калибруемый вес на весы. После загорания индикатора стабильности нажмите клавишу .

2. Линейная калибровка

Нажмите клавишу  для ввода калибровки. Нажмите клавишу TARE. Затем дисплей отобразит  " Liner ".

Нажмите клавишу  для ввода калибровки. Затем дисплей отобразит "pin  " (запрос пароля), нажмите клавиши G/N, M+ , MR для ввода

Дисплей отобразит "Load0".

Уберите все веса с платформы. После загорания индикатора стабильности нажмите клавишу .

После того как дисплей отобразит "Load1", установите требуемый вес, соответствующий полному допустимому весу, прямо в центр платформы. Регулировка диапазона будет выполнена автоматически (требования по калибровке веса: первые цифры полного допустимого веса. Например для допустимого веса 300кг веса от 30кг/40кг/ дo 290кг (целое значение) являются допустимыми), после чего нажмите клавишу .

Затем дисплей покажет " Load2", установите требуемый вес, соответствующий полному допустимому весу, прямо в центр платформы. Те же требования, что и для "Load1". Затем нажмите клавишу .

Затем дисплей покажет " Load3", установите требуемый вес, соответствующий полному допустимому весу. Затем нажмите клавишу .

Если калибровка является приемлемой, то дисплей вернется в обычный режим. В случае, если дисплей выдает сообщение об ошибке, заново повторите процедуру калибровки, так как возможные нарушения воспрепятствовали успешной калибровке.

3. Внешняя калибровка

Нажмите и удерживайте клавишу TARE  пока дисплей не отобразит P6 xcl, после чего нажмите клавишу  для ввода внешней калибровки. Дисплей отобразит "unLd".

Уберите все веса с платформы. После загорания индикатора стабильности нажмите клавишу .

Затем дисплей покажет последний калибруемый вес. В случае правильных показаний продолжите нажатием клавиши , в случае неправильных показаний нажмите клавиши M+, MR, TARE для смены величины калибруемого веса, а затем нажмите клавишу .

Затем дисплей покажет "LoAd". Поставьте калибруемый вес на весы. После загорания индикатора стабильности нажмите клавишу .

Примечание: внешняя калибровка может быть запущена только после выполнения линейной калибровки.

Если проблема не устранена – обратитесь к Вашему дилеру.

После калибровки необходимо убедиться в том, что калибровка и линейность являются правильными. При необходимости заново повторите процедуру калибровки, главным образом для того, чтобы убедиться, что весы стабильны до момента установки любого веса.

# РАЗДЕЛ 11. КОДЫ ОШИБОК

| Код ошибки | Описание | Устранение |
| --- | --- | --- |
| - - - - - | Превышен уровень допустимой нагрузки | Разгрузите весы. Если проблема не устранена – обратитесь к Вашему дилеру. |
| Err 4 | Ошибка установки нуля | Весы выходят за рамки нормального диапазона установки 0 или весы выключились, когда была нажата клавиша . Разгрузите весы и повторите попытку. Используйте клавишу TARE для отображения нулевой величины. Если проблема не устранена – обратитесь к Вашему дилеру. |
| Err 6 | А/Ц сигнал отсутствует | Значения из А/Ц преобразователя выходят за рамки нормального диапазона. Разгрузите весы, если они перегружены, убедитесь, что поддон прикреплен. Показания нагружаемой опоры или электроники могут быть ошибочными. Если проблема не устранена – обратитесь к Вашему дилеру. |

Платформенные весы Руководство по эксплуатации

Часть II Модель PS5010

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

|  | ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРУДНОДОСТИЖИМЫХ МЕСТ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДОБРЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ ПРИ ПОДНЯТИИ ПЛАТФОРМЫ ВЕСОВ. |
| --- | --- |
|  | УБЕДИТЕСЬ ЧТО ПОВЕРХНОСТЬ, НА КОТОРУЮ УСТАНОВЛЕНЫ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ, СПОСОБНА ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС ВЕСОВ ВМЕСТЕ С ИХ НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ. |

1.1	Точно следуйте инструкциям Руководства.

Внимательно прочитайте данное Руководство, до начала работ по установке или техническому обслуживанию, даже в случае, когда Вы уже имеете опыт работы с напольными весами.

Устройство может управляться и обслуживаться только специально обученным персоналом.

1.2	Транспортировка и хранение.

1.2.1	Проверка при приемке.

При получении устройства, незамедлительно проверьте упаковку и само устройство на предмет возможных видимых повреждений.

1.2.2	Упаковка / Транспортировка.

Храните все элементы оригинальной упаковки, для возможной последующей транспортировки.

1.3	Меры предосторожности.

Безопасность продукции играет ключевую роль, а невыполнение инструкций, представленных ниже, может привести к повреждению платформы для взвешивания и/или травме.

- Прочтите данные инструкции до начала использования платформы для взвешивания. Сохраните данные инструкции для последующего использования.

- Соблюдайте меры предосторожности при транспортировке или поднятии устройств повышенной тяжести.

- Платформа для взвешивания может управляться и обслуживаться только специально обученным персоналом.

- Перед очисткой, установкой или техническим обслуживанием необходимо отсоединить устройство для взвешивания от источника электропитания.

- Платформа для взвешивания должна иметь комнатную температуру, на момент включения электропитания.

- Не используйте платформы для взвешивания в условиях вредной и опасной окружающей среды.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Общие сведения

| Наименование характеристики | PS5010 |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка, Max, кг | 30 | 60 | 150 | 300 |
| Минимальная нагрузка, Мin, г | 200 | 400 | 1000 | 2000 |
| Действительная цена деления, d, г | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Поверочный интервал, e, г | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Число поверочных интервалов, n | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Пределы допускаемой погрешности при поверке*, mpe Min ≤ m ≤ 500e 500e < m ≤ 2000e 2000e < m ≤ Max | ± 0,5e ± 1e ± 1,5e |
| Масса, не более, кг | 29 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 800x800x890 |

2.2 Технические данные нагружаемых элементов опоры серии PS5010 (400x400)

Электропроводка:

Выбран 4х жильный кабель с оплеткой, розетка с полихлорвиниловой изоляцией. Длина шнура 2±0,1м. Диаметр кабеля: 5.3±0,2мм.

| Класс Точности |  | C3 |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество интервалов проверок | n макс. | 3000 |
| Минимальный интервал проверки элемента нагружаемой опоры | v мин. | E макс./7000 |
| Суммарная погрешность | (%FS) – (FS измерительный диапазон) | <±0.020 |
| Смещение | (% FS/30 мин.) | <±0.0167 |
| Влияние температуры на чувствительность | (%FS/10°C) | <±0.0175 |
| Влияние температуры на обнуление | (%FS/10°C) | <±0.020 |
| Чувствительность на выходе | (мВ/В) | 2.0±0.2 |
| Входное сопротивление | (Ом) | 406±6 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 350±3 |
| Сопротивление изоляции | (мОм) | >5000 (50В постоянный ток) |
| Балансировка на ноль | (%FS) | 2 |
| Температура компенсированная | (°С) | -10-+40 |
| Диапазон температур (Рабочий) | (°С) | -35-+65 |
| Электризация, рекомендуемая | (В) | 5~12 (постоянный ток) |
| Электризация, максимальная | (В) | 18 (постоянный ток) |
| Безопасная перегрузка | (%FS) | 150 |
| Предельная перегрузка | (%FS) | 300 |
| Корректировка углов |  | 0.02% от величины нагрузки/100мм |

2.3 Технические данные нагружаемых элементов опоры серии PS5010 ( Платформа 600x600)

Вход (+) Красный Чувств. (+) Синий Выход (-) Белый Чувств. (-) Желтый Вход (-) Черный

Выход (+) Зеленый

Защита

Электропроводка:

Выбран 6 жильный кабель с оплеткой, розетка с полихлорвиниловой изоляцией. Длина шнура 3±0,1м. Диаметр кабеля: 6±0,2мм. Защита соединена с элементом.

| Класс Точности |  | C3 |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество интервалов проверок | n макс. | 3000 |
| Минимальный интервал проверки элемента нагружаемой опоры | v мин. | E макс./7000 |
| Суммарная погрешность | (%FS) – (FS измерительный диапазон) | <±0.020 |
| Смещение | (%FS/30 мин.) | <±0.0167 |
| Влияние температуры на чувствительность | (%FS/10°C) | <±0.0175 |
| Влияние температуры на обнуление | (%FS/10°C) | <±0.020 |
| Чувствительность на выходе | (мВ/В) | 2.0±0.2 |
| Входное сопротивление | (Ом) | 406±6/1065±15 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 350±3/1000±10 |
| Сопротивление изоляции | (мОм) | >5000(50В переменный ток) |
| Балансировка на ноль | (%FS) | 2 |
| Температура компенсированная | (°С) | -10-+40 |
| Диапазон температур (Рабочий) | (°С) | -35-+65 |
| Электризация, рекомендуемая | (В) | 5~12(переменный ток) |
| Электризация, максимальная | (В) | 18(переменный ток) |
| Безопасная перегрузка | (%FS) | 150 |
| Предельная перегрузка | (%FS) | 300 |
| Корректировка углов |  | 0.02% от величины нагрузки/100мм |

Технические данные нагружаемых элементов опоры серии PS5010 (Платформа 600x600)

Электропроводка:

Выбран 6 жильный кабель с оплеткой, розетка с полихлорвиниловой изоляцией. Длина шнура 3±0,1м. Диаметр кабеля: 6,2±0,2мм.

Вход (+) Красный

Чувств. (+) Коричневый

Выход (-) Белый

Чувств. (-)Черный

Вход (-)Желтый

Выход (+) Голубой

Защита

| Класс Точности |  | C3 |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество интервалов проверок | n макс. | 3000 |
| Минимальный интервал проверки элемента нагружаемой опоры | v мин. | E макс./7000 |
| Суммарная погрешность | (%FS) – (FS измерительный диапазон) | <±0.020 |
| Смещение | (%FS/30 мин.) | <±0.0167 |
| Влияние температуры на чувствительность | (%FS/10°C) | <±0.0175 |
| Влияние температуры на обнуление | (%FS/10°C) | <±0.020 |
| Чувствительность на выходе | (мВ/В) | 2.0±0.2 |
| Входное сопротивление | (Ом) | 406±6 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 350±3 |
| Сопротивление изоляции | (мОм) | >5000(50В переменный ток) |
| Балансировка на ноль | (%FS) | 2 |
| Температура компенсированная | (°С) | -10-+40 |
| Диапазон температур (Рабочий) | (°С) | -35-+65 |
| Электризация, рекомендуемая | (В) | 5~12(DC) |
| Электризация, максимальная | (В) | 18(DC) |
| Безопасная перегрузка | (%FS) | 150 |
| Предельная перегрузка | (%FS) | 300 |
| Корректировка углов | кг | 0.02% от величины нагрузки/100мм |

Технические данные нагружаемых элементов опоры серии PS5010 (Платформа 400x500)

Примечание:

■ Мехобработка резьбовых отверстий M и N зависит от требований заказчика.

- Если заказчик требует дюймовую резьбу, то:

Резьбовое отверстие М будет 1/4-20UNC -2B.

Резьбовое отверстие N будет 1/4-28UNF -2B.

- Если заказчик требует метрическую резьбу, то:

Оба резьбовых отверстия M и N будут M6-6H c “M” под выходным отверстием.

Вход (+) Зеленый Чувствит. (+) Голубой

Выход (-) Красный

Чувств. (-) Желтый

Вход (-) Черный

Выход (+) Белый

Электропроводка:

Выбран 6 жильный кабель с оплеткой. Стандартная длина шнура 1м. Диаметр кабеля: 6 мм.

| Максимальное количество интервалов проверок | n макс. | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный интервал проверки элемента нагружаемой опоры | v мин. | E макс/5000 | E макс /10000 |
| Суммарная погрешность | (%FS) – (FS измерительный диапазон) | <±0.030 | <±0.020 |
| Смещение | (%FS/30 мин.) | <±0.024 | <±0.016 |
| Влияние температуры на чувствительность | (%FS/10°C) | <±0.017 | <±0.011 |
| Влияние температуры на обнуление | (%FS/10°C) | <±0.023 | <±0.015 |
| Чувствительность на выходе | (мВ/В) | 2.0±0.002 |
| Входное сопротивление | (Ом) | 384±4 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 351±2 |

| Сопротивление изоляции | (мОм) | ≥ 5000(50В переменный ток) |
| --- | --- | --- |
| Балансировка на ноль | (%FS) | 1.5 |
| Температура компенсированная | (°С) | -10-+40 |
| Диапазон температур (Рабочий) | (°С) | -35-+65 |
| Электризация, рекомендуемая | (В) | 5~12(переменный ток) |
| Электризация, максимальная | (В) | 18(переменный ток) |
| Безопасная перегрузка | (%FS) | 150 |
| Предельная перегрузка | (%FS) | 300 |
| Корректировка углов | кг | 0.02% от величины нагрузки/100мм |

2.6 Технические данные нагружаемых элементов опоры (Платформа 600x800, 800x800 мм)

B6G-C3-XXXкг-3H6	B6G-C3-XXXкг-3B6-W1

Вход (+) Красный

Чувств. (+) Коричневый Выход (-) Белый

Чувств. (-) Черный

Вход (-) Желтый

Выход (+) Голубой::::

Электропроводка:

Выбран 6 жильный кабель с оплеткой. Стандартная длина шнура 3 м. Диаметр кабеля: 6,2 мм.

| Максимальное количество интервалов проверок | n макс. | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный интервал проверки элемента нагружаемой опоры | v мин. | E макс/5000 | E макс /10000 |
| Суммарная погрешность | (%FS) – (FS измерительный диапазон) | <±0.030 | <±0.020 |
| Смещение | (%FS/30 мин.) | <±0.024 | <±0.016 |
| Влияние температуры на чувствительность | (%FS/10°C) | <±0.017 | <±0.011 |
| Влияние температуры на обнуление | (%FS/10°C) | <±0.023 | <±0.015 |
| Чувствительность на выходе | (мВ/В) | 2.0±0.002 |
| Входное сопротивление | (Ом) | 384±4 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 351±2 |
| Сопротивление изоляции | (мОм) | ≥ 5000(50В переменный ток) |
| Балансировка на ноль | (%FS) | 1.5 |
| Температура компенсированная | (°С) | -10-+40 |
| Диапазон температур (Рабочий) | (°С) | -35-+65 |
| Электризация, рекомендуемая | (В) | 5~12(переменный ток) |
| Электризация, максимальная | (В) | 18(переменный ток) |
| Безопасная перегрузка | (%FS) | 150 |
| Предельная перегрузка | (%FS) | 300 |
| Корректировка углов | кг | 0.02% от величины нагрузки/100мм |

# 3. УСТАНОВКА

3.1 Выбор места установки.

- Поверхность должна выдерживать вес платформы для взвешивания вместе с максимальной нагрузкой, приложенной к стойкам опоры. В то же время, платформа должна быть стабильна, обеспечивая отсутствие вибраций во время взвешивания. Кроме того, данное условие должно обеспечиваться при установке платформы для взвешивания на конвейер/транспортер или сходную систему.

- По мере возможности, при выборе места установки, следует исключить появление вибраций от оборудования, работающего вблизи.

3.2	Состав поставляемого комплекта.

- Платформа для взвешивания (нержавеющая сталь);

- Защитный винт;

- Руководство пользователя.

3.3	Защитный винт (Пример) ≤ 30 кг.

Руководство по эксплуатации PB/SPB

Закрытые винтыне требуют ослабления (см. рисунок).

3.4 Упаковка/ транспортировка при возврате.

- Храните все элементы оригинальной упаковки, для возможности последующего возврата.

- Только оригинальная упаковка должна использоваться для возврата.

- Повторно закрепите все защитные компоненты, используемые для транспортировки платформы.

- Зафиксируйте все компоненты, во избежание сдвига и повреждения.

3.5 Условия окружающей среды.

Не используйте платформу для взвешивания во влажной или коррозионной среде. Ни в коем случае, не допускается погружение электронных устройств в жидкость.

Обеспечьте следующие условия окружающей среды:

- Отсутствие прямого солнечного света;

- Отсутствие сильного сквозняка;

- Отсутствие сильных перепадов температур;

- Диапазон температуры от -10 °C до +40 °C.

3.6 Установка по уровню.

Только платформа для взвешивания, четко отрегулированная по горизонтали, обеспечивает точные показатели взвешивания. Платформа для взвешивания должна быть выставлена по уровню в момент первоначальной установки и при каждой смене местоположения.

- Так как спиртовой уровень расположен в нижней части платформы для взвешивания, то необходимо снять установленную платформу.

- Регулируйте платформу по уровню, с помощью винтов стоек, до момента, когда пузырек воздуха водного балансира окажется в заданном круге.

3.7 Разъемы нагружаемого элемента опоры.

| 7- штыревой разъем |
| --- |
| Штырь 1 | Сигнал - |
| Штырь 2 | Сигнал + |
| Штырь 3 | Защита |
| Штырь 4 | Exc - |
| Штырь 5 | Sen - |
| Штырь 6 | Sen + |
| Штырь 7 | Exc + |
| 5- штыревой разъем |
| Штырь 1 | Сигнал + |
| Штырь 2 | Сигнал - |
| Штырь 3 | Защита |
| Штырь 4 | Exc - |
| Штырь 5 | Exc + |

# 4. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Пределы использования.

A – нагрузка по центру;

В – нагрузка на сторону;

С – нагрузка на один угол.

Платформа для взвешивания сконструирована настолько прочно, что единичное превышение уровня максимальной весовой нагрузки не приведет к повреждению платформы. Статическая грузоподъемность, то есть максимально допустимая нагрузка, зависят от типа приложения нагрузки (см. позиции A – C). Желательно, чтобы максимальная статическая грузоподъемность не превышалась.

Избегайте вертикальных ударных нагрузок, ударных нагрузок и боковых ударов.

| Грузоподъёмность весов | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 30кг | 45 кг | 30 кг | 15 кг |
| 60кг | 90 кг | 60 кг | 30 кг |
| 150кг | 225 кг | 150 кг | 75 кг |
| 300кг | 450 кг | 300 кг | 150 кг |

4.2 Техническое Обслуживание.

- Выполните очистку платформы для взвешивания, с помощью мягкой ткани, смоченной в слабом растворе для очистки.

- Снимите нагружаемый поддон, и удалите любые загрязнения и посторонние включения, которые могут накопиться с обратной стороны поддона. Не используйте твердые предметы (типа скребка) для удаления грязи. Непосредственно сама платформа для взвешивания вскрытию не подлежит.

# 5. Чертеж

5.1 PS5010 (Платформы 350x450, 400x400 мм)

| № | Название детали | Кол-во | Материал | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон | 1 | Лакированная, Нержавеющая сталь | 350x450, 400x400 |
| 2 | Круглое уплотнение | 4 | Резина |  |
| 3 | Секторальное уплотнение | 4 | Резина |  |
| 4 | Верхний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 |  |  |
| 5 | Нагружаемый элемент опоры | 1 | Алюминий |  |
| 6 | Нижний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 |  |  |
| 7 | Опора | 4 | Резина |  |
| 8 | Внутренний шестигранный винт | 8 |  | M6x30 |
| 9 | Внутренний шестигранный винт | 1 |  | M6x20(без головки) |
| 10 | Пружинная шайба | 8 |  | M6 |
| 11 | Шестигранный винт | 4 |  | M6x35 |
| 12 | Гайка | 4 |  | M6 |
| 13 | Шайба нагружаемого элемента опоры | 2 |  |  |
| 14 | Уровень с пузырьком воздуха | 1 |  |  |

5.2. PS5010 (Платформа 600x600 мм)

| № | Название детали | Кол-во | Материал | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон | 1 | Нержавеющая сталь | 600x600 |
| 2 | Уровень с пузырьком воздуха | 1 |  |  |
| 3 | Круглое уплотнение | 4 | Резина |  |
| 4 | Секторальное уплотнение | 4 | Резина |  |
| 5 | Верхний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 |  |  |
| 6 | Нагружаемый элемент опоры | 1 | Алюминий |  |
| 7 | Шестигранный винт | 4 |  | M8x35 |
| 8 | Гайка | 4 |  | M8 |
| 9 | Шайба нагружаемого элемента опоры | 2 |  |  |
| 10 | Нижний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 |  |  |
| 11 | Опора | 4 | Резина |  |
| 12 | Внутренний шестигранный винт | 1 |  | M8x20(без головки) |
| 13 | Внутренний шестигранный винт | 8 |  | M8x30 |
| 14 | Пружинная шайба | 8 |  | M8 |

5.3 PS5010 (Платформа 800x800 мм)

| № | Название детали | Кол-во | Материал | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон | 1 | Нержавеющая сталь | 800x800 |
| 2 | Уровень с пузырьком воздуха | 1 |  |  |
| 3 | Круглое уплотнение | 4 | Резина |  |
| 4 | Секторальное уплотнение | 4 | Резина |  |
| 5 | Верхний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 |  |  |
| 6 | Нагружаемый элемент опоры | 1 | Алюминий |  |
| 7 | Шестигранный винт | 4 |  | M8x35 |
| 8 | Шестигранный винт | 8 |  | M12x45 |
| 9 | Нижний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 |  |  |
| 10 | Опора | 4 | Резина |  |

5.4 PS5010 (Платформа 400x400 мм)

| № | Название детали | Кол-во | Материал | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон | 1 | Нержавеющая сталь | 400x400 |
| 2 | Уровень с пузырьком воздуха | 1 |  |  |
| 3 | Прокладка 1 | 6 | Резина |  |
| 4 | Прокладка 2 | 4 | PA |  |
| 5 | Верхний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 | Нержавеющая сталь |  |
| 6 | Опора поддона | 4 | PA |  |
| 7 | Нагружаемый элемент опоры | 1 | Алюминий |  |
| 8 | Внутренний шестигранный винт | 4 | Нержавеющая сталь | M6x20 |
| 9 | Внутренний шестигранный винт | 2 | Нержавеющая сталь | M5x10 |
| 10 | Фиксатор кабеля | 1 | PA |  |
| 11 | Нижний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 | Нержавеющая сталь |  |
| 12 | Пружинная шайба | 8 |  | M6 |
| 13 | Внутренний шестигранный винт | 8 | Нержавеющая сталь | M6x30 |
| 14 | Опора | 4 | Резина |  |
| 15 | Внутренний шестигранный винт | 1 | Нержавеющая сталь | M10x20(без головки) |
| 16 | Шайба нагружаемого элемента опоры | 2 | Нержавеющая сталь |  |

5.5 PS5010 (Платформа 600x600 мм)

| No | Название детали | Кол-во | Материал | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон | 1 | Нержавеющая сталь | 600x600 |
| 2 | Внутренний шестигранный винт | 8 | Нержавеющая сталь | M6x25 |
| 3 | Прокладка 1 | 6 | Резина |  |
| 4 | Уровень с пузырьком воздуха | 1 |  |  |
| 5 | Опора поддона | 4 | PA |  |
| 6 | Прокладка 2 | 4 | PA |  |
| 7 | Внутренний шестигранный винт | 4 | Нержавеющая сталь | M6x20 |
| 8 | Верхний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 | Нержавеющая сталь |  |
| 9 | Нагружаемый элемент опоры | 1 | Алюминий |  |
| 10 | Шайба нагружаемого элемента опоры | 2 | Нержавеющая сталь |  |
| 11 | Внутренний шестигранный винт | 2 | Нержавеющая сталь | M5x10 |
| 12 | Фиксатор кабеля | 1 | PA |  |
| 13 | Шестигранный винт | 4 |  | M6x35 |
| 14 | Нижний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 | Нержавеющая сталь |  |
| 15 | Пружинная шайба | 8 |  | M6 |
| 16 | Внутренний шестигранный винт | 8 | Нержавеющая сталь | M6x25 |
| 17 | Внутренний шестигранный винт | 1 | Нержавеющая сталь | M10x20(без головки) |
| 18 | Опора | 4 | Резина |  |

5.6 PS5010 (Платформа 800x800 мм)

| № | Название детали | Кол-во | Материал | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон | 1 | Нержавеющая сталь | 800x800 |
| 2 | Прокладка 1 | 10 | Резина |  |
| 3 | Внутренний шестигранный винт | 4 |  | M8x25 |
| 4 | Уровень с пузырьком воздуха | 1 |  |  |
| 5 | Верхний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 | Нержавеющая сталь |  |
| 6 | Прокладка 2 | 8 | PA |  |
| 7 | Шайба нагружаемого элемента опоры | 2 | Нержавеющая сталь |  |
| 8 | Нагружаемый элемент опоры | 1 | Алюминий |  |
| 9 | Внутренний шестигранный винт | 2 | Нержавеющая сталь | M5x10 |
| 10 | Фиксатор кабеля | 1 | PA |  |
| 11 | Шестигранный винт | 4 |  | M12x45 |
| 12 | Нижний кронштейн нагружаемого элемента опоры | 1 | Нержавеющая сталь |  |
| 13 | Внутренний шестигранный винт | 1 | Нержавеющая сталь | M10x20(без головки) |
| 14 | Шайба | 4 | Нержавеющая сталь | M8 |
| 15 | Пружинная шайба | 4 |  | M8 |
| 16 | Внутренний шестигранный винт | 4 |  | M8x35 |
| 17 | Опора | 4 | Резина |  |

Платформенные весы Руководство по эксплуатации

Часть III Модели PS5011, PS5012

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1	Документация.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции, принципа действия и правил эксплуатации весов

платформенных, а также содержит сведения о основных параметрах и технических характеристиках весов.

1.2	Назначение.

Предназначены для статического, не автоматизированного взвешивания различных грузов при температуре окружающего воздуха от 0°С до плюс 40°С.

1.3	Эксплуатационные ограничения.

Запрещается нагружать весовую платформу грузом свыше НПВ весов (наибольшей допускаемой нагрузки для платформы), оказывать ударное воздействие на весы, размещать груз по краю платформы, оставлять весы в нагруженном состоянии, что может привести к сбою калибровки и повреждению весоизмерительных датчиков.

Не нагружайте платформу при обнаружении признаков повреждений кабелей, платформы или её опорных компонентов. Не следует выключать весы выниманием вилки из розетки сети переменного тока.

Эксплуатация весов на открытых площадках может сопровождаться увеличением погрешности взвешивания при сильном ветре. Для устранения этого эффекта следует принять меры по защите весов от ветровых нагрузок.

Запрещается вносить изменения в конструкцию весов без согласования с предприятием-изготовителем.

1.4	Поверка.

Поверка весов производится в соответствии с ГОСТ 8.453 "Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки". При положительных результатах поверки оформляется Свидетельство о поверке.  Для предупреждения несанкционированного доступа на весовом терминале ставится пломба или клеймо (на мастику в пломбировочной чашке или в углублении корпуса на одном из винтов крепления крышки весового терминала) и (или) гарантийная наклейка (в любом месте на линии разъема корпуса с крышкой весового терминала).

Основные средства поверки - гири класса точности или М1 или М 2. Межповерочный интервал – 1 год.

1.5	Общее описание.

- Доступны 2 типа напольных весов: из нержавеющей стали и малоуглеродистой стали.

- Легкодоступная распределительная коробка из нержавеющей стали.

- Четыре тензодатчика.

- Опоры с регулируемым уровнем.

- Перегрузка до 150%.

Все модели имеют резьбовые отверстия в корпусе для установки такелажных кронштейнов (рым-болтов) для обеспечения установки и очистки.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

|  | ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. ПРАВИЛЬНО РАСПОЛАГАЙТЕ ВЕС НА ПЛАТФОРМЕ, СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРР. |
| --- | --- |
|  | УБЕДИТЕСЬ ЧТО ПОВЕРХНОСТЬ, НА КОТОРУЮ УСТАНОВЛЕНЫ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ, СПОСОБНА ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС ВЕСОВ ВМЕСТЕ С ИХ НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ. |

2.1 Точно следуйте инструкциям Руководства.

Внимательно прочитайте данное Руководство до начала работ по установке или техническому обслуживанию, даже если есть опыт работы с напольными весами.

Устройство может эксплуатироваться только специально обученным персоналом.

2.2 Транспортировка и хранение.

2.2.1	Проверка при приемке.

При получении устройства, проверьте упаковку и само устройство на предмет возможных видимых повреждений.

2.2.2	Упаковка / Транспортировка.

Храните все элементы оригинальной упаковке для возможной последующей транспортировки.

Весы допускается транспортировать любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При погрузке и выгрузке весов необходимо соблюдать осторожность и использовать ручки грузоприемной платформы или такелажные узлы.

Упакованные весы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим их перемещение при транспортировании.

Хранение весов должно производиться в закрытых сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде. Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на них, не допускается.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, перед распаковыванием весы должны быть выдержаны при нормальной температуре помещения не менее 6 часов.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование характеристики | PS5011 | PS5012 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная нагрузка, Max, кг | 600 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Минимальная нагрузка, Мin, г | 4000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Действительная цена деления, d, г | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Поверочный интервал, e, г | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Число поверочных интервалов, n | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| Пределы допускаемой погрешности при поверке*, mpe Min ≤ m ≤ 500e 500e < m ≤ 2000e 2000e < m ≤ Max | ± 0,5e ± 1e ± 1,5e |
| Масса, не более, кг | 145 | 145 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1200x1200 | 1500x1500 |

| Конструкция | Малоуглеродистая сталь (Углеродистая сталь Тип A36) / (Нержавеющая сталь Тип 304) |
| --- | --- |
| Уровень установки | В пределах 3⁰ от уровня горизонта |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
| Разрешение | 3000 |
| Нагружаемые опоры | 4 Тензодатчика |
| Время стабилизации | Типовое – 1 секунда |
| Масса брутто весов | От 106 кг до 173 кг |
| Уровень над полом | 81 мм и выше |

Технические данные тензодатчиков.

| Размеры в мм | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B | B 1 | Ǿ D D | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая нагрузка: от 500кг до 2 тонн | 13 0 | 15. 8 | 25. 4 | 76. 2 | 54. 2 | 31. 8 | 15. 8 | 31.8 | 34 | 13. 5 | M12X1.7 5 |

| Модель | H8C |
| --- | --- |
| Номинальная грузоподъёмность (E макс.) | 500кг / 1T / 2T |
| Чувствительность | 3.0 ± 0.003мВ/В |
| Класс точности | C3 |
| Балансировка на ноль | ± 1% измерительного диапазона |
| Входное полное сопротивление | 400 ±20Ом |
| Выходное полное сопротивление | 352 ±3 Ом |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000M Ом |
| Диапазон температур (Компенсированный) | -10°C ~ +40°C |
| Диапазон температур (Рабочий) | -30°C ~ +70°C |
| Максимальная безопасная перегрузка | 150% измерительного диапазона |
| Предельная перегрузка | 180% измерительного диапазона |
| Питание, рекомендуемое | 10~12В (постоянный ток) |
| Питание, максимальное | 15В (постоянный ток) |
| Класс защиты | IP68 |
| Конструкция | Легированная сталь |
| Кабель | 4 метра |

# УСТАНОВКА

4.1 Распаковка.

Весы являются относительно тяжелым изделием. Всегда используйте подъемное устройство и необходимое количество персонала для подъема весов из упаковки или транспортировки на место установки.

Не стойте под грузом на высоте – это травмоопасно.

При получении изделия, убедитесь в отсутствии повреждений и наличии всех комплектующих согласно сделанному заказу.

- Освободите все компоненты от упаковки.

- Сохраняйте транспортировочный контейнер для дальнейшего использования.

- Проверьте упаковочный лист.

- Подберите все необходимые Руководства по установке для оборудования и комплектующих.

- Откройте оборудование и выполните осмотр.

Для напольных весов в сборе доступны следующие компоненты по выбору:

1)    Двухсторонняя рампа.        2) Односторонняя рампа.

4.2 Установка.

Обеспечение точности результатов показаний требует максимального выравнивания уровня напольных весов по горизонтали. При первоначальной установке и при каждой смене рабочей зоны, необходимо выставить напольные весы по уровню.

•  Выбранное местоположение должно быть ровное, монолитное, плоское, а также полностью выдерживать вес платформы вместе с полной допустимой нагрузкой.

- Вверните рым-болты закрытого типа в резьбовые адаптеры на верхней части платформы.

- Используйте вилочный погрузчик или другое подъемное устройство с применением цепей, кабелей или нейлоновых строп для извлечения весов из деревянной упаковки.

•	Установите весы таким образом, чтобы сигнальный кабель весовой системы располагался в положении, в котором он являлся бы защищенным.

Установка напольных весов вместе с рампами или ножными платформами.

- Выберите местоположение напольных весов, промаркируйте и зафиксируйте позицию рампам или ножных платформам.

- Установите напольные весы требуемым образом в промаркированную зону. Зона опоры с регулируемым уровнем должна быть визуально плоской.

- При незначительных изменениях высоты, отрегулируйте опору с регулируемым уровнем до уровня горизонта.

- Выкрутите рым-болты и поставьте на место заглушки крепления рым-болтов.

- Присоедините шнур весов требуемым образом непосредственно к весам.

Примечание: Напольные весы должны быть отрегулированы с использованием уровня.

Соединения разъема тензодатчиков.

| 7-штыревой разъем |  | 5-штыревой разъем |
| --- | --- | --- |
| Штырь 1 | сигнал - |  | Штырь 1 | сигнал + |
| Штырь 2 | сигнал + |  | Штырь 2 | сигнал - |
| Штырь 3 | Защита |  | Штырь 3 | Защита |
| Штырь 4 | Exc - |  | Штырь 4 | Exc - |
| Штырь 5 | Sen - |  | Штырь 5 | Exc + |
| Штырь 6 | Sen + |  |  |
| Штырь 7 | Exc + |  |

4.3 Калибровка весовой системы.

Для согласования аналогового сигнала поступающего от платформы с показаниями подключаемого терминала, выполняется процесс калибровки системы. Калибровка выполняется путем размещения эталонного груза в центре или равномерно по платформе.  Откалибруйте весы с аналоговым интерфейсом с платформой.

С производства платформы поставляются в собранном виде, с установленной электропроводкой, и выровненными показаниями аналоговой системы (распределительной коробки) по углам.

После замены тензодатчиков или изменения конструкции платформы, необходимо выполнить выравнивание показаний распределительной коробки по углам с последующей калибровкой весовой системы.

Инструкция выравнивания показаний по углам:

Узел распределительной коробки (Суммирующей коробки) имеет 4 многовитковых резистора переменного сопротивления (точка балансировки), а также один-два резистора на каждый тензодатчик.

Порядок действий.

1. Выравнивайте точки балансировки поворотом регулировочного винта по часовой стрелке до момента появления звукового сигнала. Затем поверните каждую из них назад на 10 оборотов.

- Определение номера углов платформы. (Ближайший резистр к углу).

- Поместите тестовый вес (25% от допустимой нагрузки весов) на угол No.1, затем перейдите к углу No.2, No.3 and No.4. с отображением величины в каждом углу.

- Определите угол с наименшем показанием  при считывании.

Платформа

1	2

3	4

- Поместите тестовый вес на угол, показывающий  минимальный веса.

- Поверните регулятор на резисторе переменного сопротивления, по часовой стрелке, для увеличения показаний веса до максимального показания из считанных.

- Продолжение регулировки по часовой стрелке; повторите процесс регулировки для каждого из углов весов, до того момента, когда считываемые показатели для всех углов будут одинаковыми. Так как точки балансировки взаимодействуют между собой, то любая регулировка повлияет на показатели веса во всех 4х точках.

Примечание: Если распределительная коробка имеет 2 точки балансировки (грубо-точно) для каждого тензодатчика, необходимо отрегулировать обе точки, для каждого из углов.

Не обнуляйте весы при перемещении тестового веса из угла в угол. Регулировка углов выполняется для того, чтобы углы были отрегулированы одинаково, но не с целью калибровки.

- Выполните контрольную проверку ноля с ненагруженной платформой.

- Повторите проверку углов до начала работы для подтверждения того, что все показатели считываются одинаково.

- Убедитесь, что все углы одинаковы.

- Снимите все веса.

- Выполните окончательную калибровку, используя эталонные грузы и Руководство по эксплуатации терминала для данных весов.

Весовая система готова к работе.

# УСТАНОВКА ПРИЯМОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Рама представляет собой цельную сварную конструкцию, не требующую приваривания дополнительных элементов. Существуют разновидности рам с различными типоразмерами.

Подготовку приямка, установку рамы, армирование и заливку бетоном, выполняет строительная организация, с соблюдением следующих условий:

1. Перед установкой раму проверить на отсутствие механических повреждений и геометрических искривлений.

2. Верхний край рамы должен находиться на одном уровне с полом. Углы рамы должны быть отнивелированы по горизонту;

3. Пространство между рамой и стенками приямка заполнить бетоном с последующим уплотнением;

4. После фиксации рамы в приямке необходимо проверить диагонали монтажной рамы - диагонали должны быть одинаковы. Проверить отсутствие деформации опорных пластин  рамы - опорные пластины должны быть строго горизонтально.

Без привлечения строительной организации, установку рамы можно выполнить своими силами:

1. Опустите раму в приямок. Установите 2 доски, длиной превышающей размеры приямка и толщиной не менее 4 см., по краю приямка. Можно использовать трубы или швеллера.

2. Используя проволоку или шнур, плотно притяните раму к доскам.

3.	Используйте уровень при заливке окружающего пола. Затяжкой или ослаблением проволоки регулируйте установочную высоту рамы в приямке.

4. До установки и заливки бетоном рамы необходимо предусмотреть:

- Прокладку кабель-канала (трубы, гофро-шланга) для защиты кабеля соединяющего платформу с весовым терминалом. Для этой цели необходимо использовать трубу с внутренним диаметром не менее 30мм.

- Установку трапа (d=50мм) для стока воды. Для этой цели необходимо сделать уклон дна приямка к стоку.

5.	Залейте бетон вокруг и под рамой, обеспечивая гладкую  ровную поверхность.

6.	Снятие проволоки производить после затвердевания бетона вокруг рамы.

7. Прокладку коммуникационных кабелей необходимо проводить до момента установки весов в раму.

# ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1 Ввод в эксплуатацию.

Подключить платформу к терминалу кабелем, входящим в комплект весов, предварительно убедившись по заводским номерам, что платформа и терминал из одного комплекта весов.

Включить вилку сетевого блока питания в сеть и нажать кнопку включения питания. Работу с весовым терминалом выполнять в соответствии с Руководством по эксплуатации весового терминала.

Выполнить калибровку (линеаризацию) со следующей поверкой, согласно Руководства по эксплуатации весового терминала и регламентирующих документов Ротеста.

6.2 Порядок взвешивания.

Положить груз в центре или равномерно по платформе. На цифровом табло весового терминала высветится значение массы груза. Снять груз с платформы.

Примечание: Периодически выполняйте поверку весовой системы.

Избегайте вертикальных и боковых ударов, динамических нагрузок.

6.3 Максимальные нагрузки.

Конструкция напольных весов является достаточно надежной. Максимальные нагрузки приведены в таблице:

| Диапазон веса | 1000кг 2000кг 3000кг | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Центр | 3000кг | 4500кг | 4500кг | п |
| Нагрузка на сторону | 2000кг | 3000кг | 3000кг | п |
| На угол | 1000кг | 2000кг | 2000кг | п |

6.4 Эксплуатация рамповых весов.

Во время взвешивания следить за правильным размещением груза на весовой платформе.

Зазор между поддоном и рампой должен быть свободен.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- |
|  | ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДОБРЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ ПРИ ПОДНЯТИИ ПЛАТФОРМЫ ВЕСОВ. |
|  | ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДОБРЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ ПРИ ПОДНЯТИИ ПЛАТФОРМЫ ВЕСОВ. |
| К обслуживанию весов допускается только квалифицированный персонал. Всегда отключайте электропитание перед присоединением/отсоединением каких либо компонентов. |

7.1	Ежедневные проверки.

- Убедитесь, что все 4 опоры весов плотно стоят на полу.

- Убедитесь, что кабель соединения с блоком дисплея и сетевой кабель не повреждены.

- Убедитесь, что весы чистые, особенно по краям.

7.2	Очистка.

- Регулярно удаляйте коррозирующие жидкости с весов.

- Поддерживайте индивидуальную защиту весов.

- Защищайте взвешивающие элементы от брызг.

- При использовании рамп или поддонов по выбору, сохраняйте в чистоте зазор между краем весов и рампой.

- Протирайте поверхности весов влажной ветошью.

- Используйте только обще употребляемые очищающие средства бытовой химии.

Не используйте водяные форсунки или устройства для очистки под давлением.

7.3 Общая диагностика неисправностей.

Если весы функционируют некорректно, по возможности определите источник возникновения неисправности. Определите вид неисправности: постоянная или периодически возникающая. Примите во внимание, что проблемы могут быть вызваны механическим или электрическим воздействием.

Проверьте следующие факторы:

- Вода;

- Коррозирующие материалы;

- Вибрации, температура или ветер;

- Физические повреждения.

Проверьте кабели весов на отсутствие повреждений. Проверьте все соединения и разъемы на отсутствие контакта или неправильного соединения.

7.4 Поиск неисправностей.

Определите, с чем связана неполадка: с весами (терминалом) или платформой.

- Отключите систему и отсоедините весы от платформы;

- Присоедините терминал к имитатору тензодатчиков;

- Включите питание и протестируйте весы;

- Если проблема исчезла, то возможная причина неисправности заключается в платформе. Проверьте проводку, разъемы, тензодатчики и механические элементы весов. Если неполадка все еще присутствует, то возможная причина неисправности заключается в весах. Проверьте напряжение, разъемы, кабели и функциональные программы весов.

7.5 Тестирование тензодатчиков.

Для тестирования тензодатчиков отключите питание, отсоедините сомнительный тензодатчик от распределительной коробки.

Физический тест:

- Проверьте на наличие жидкости и посторонних предметов внутри датчика;

- Проверьте поверхность тензодатчиков на коррозию и ржавчину;

- Проверьте тензометрический датчик на предмет деформации;

- Проверьте корпус тензодатчиков на наличие физических повреждений (изгиб или деформация);

- Проверьте кабель тензодатчиков на наличие разрывов и сколов, а также правильность подключения розетки;

- Проверьте нагружаемую опору на правильность величин входного и выходного сопротивления.

Электрический тест:

Используйте точный мультиметр для проверки сопротивления в Ом.

| Сигнал Питание | + + | Зеленый Красный |
| --- | --- | --- |
| Сигнал | - | Белый |
| Питание Защита | - | Черный |

Соединения тензодатчиков.

| Сопротивление |  |
| --- | --- |
| Точки замеров | Сопротивление |
| + Exc to -Exc (Вход) | 350 ± 3.5 Ом |
| +Sig to -Sig (Выход) | 351 ± 2 Ом |

Сопротивление изоляции.

- Проверьте соединение проводки тензодатчиков к защите.

- Проверьте соединение проводки тензодатчиков с корпусом.

Эти показания должны быть больше 1000 Ом или OL.

Показания меньше 1000 Ом означают, что тензодатчик имеет утечку сопротивления между внутренним кожухом и внешним корпусом или защитой.

Балансировка на "0".

- Соедините тензодатчик со стабильным источником питания 5 – 10В;

- Подсоедините мультиметр в диапазон (мВ), подключитесь к сигнальным проводам тензодатчиков.

- Прибор должен считать мВ ± приблизительно 1 %.

Если при выводе данных, если величины превышают ±10% от полной нагрузки весов, то весы подлежат замене.

7.6. Проверка напряжения питания.

Если проблема в терминале, используйте мультиметр для проверки следующих напряжений:

- Электропитание в источнике.

- Напряжение на выходе адаптера питания для терминала.

- Напряжение на выходе из распределительной коробки.

- Напряжение АКБ (в т.ч. при зарядке).

Используйте Руководство по Эксплуатации терминала для проверки напряжений.

7.7. Неисправности и способы их устранения.

| Проблема | Возможная причина | Общее решение |
| --- | --- | --- |
| OL или ----------- | Превышен уровень максимальной нагрузки. Тензодатчик или механизмы повреждены. Сбой подачи питания. | Проверьте правильность установки платформы. Попробуйте включить питание. Заново выполните калибровку. |
| Отображается ----- или NULL | Вес на платформе выше установленного предела. Поддон установлен неправильно. Сбой подачи питания. Отказ тензодатчиков или механизмов. | Проверьте правильность установки платформы. Попробуйте выключить питание. Заново выполните калибровку. |
| Дисплей нестабилен | Предмет на весах касается чего-либо. Движение воздуха или вибрации. Перепад температур. Отказ тензодатчиков или соединений. Сбой подачи питания. | Проверьте правильность установки весов. Проверьте соединения или нагружаемую опору. Проверьте питание и батарею. |
| Некорректная величина веса. | Ошибка калибровки. Платформа или нагружаемая опора касаются чего-либо. Отображается неправильная единица веса. | Используйте точный вес для калибровки. Убедитесь в правильности установки поддона или тензодатчиков и отсутствие касания. Проверьте установки параметров. Проверьте тензодатчики и разъемы. |
| Нельзя использовать полную допустимую величину нагрузки | Защита от перегрузки или транспортировочные замки не сняты. Параметры установлены неверно. Проблема А/Ц сигнала. Нагружаемая опора или механизмы повреждены. | Проверьте отсутствие замков под платформой. Проверьте установки параметров и единицу веса. Проверьте нагружаемую опору. |
| Различие весов углов платформы | Защита от перегрузки или транспортировочные замки не сняты. Нагружаемая опора или механизмы повреждены. | Проверьте отсутствие замков под платформой. Проверьте нагружаемую опору. |

7.8 Замена деталей:

Замена тензодатчиков:

Adjustable Foot

- Выключите весы и отсоедините кабель питания.

- Снимите распределительную коробку для обеспечения доступа к дефектному тензодатчику.

- Отсоедините кабель дефектного тензодатчика от разъема на Блоке Управления Процессом распределительной коробки (Суммирующий БУП).

- Аккуратно расположите платформу на устойчивой опорной поверхности для обеспечения доступа к дефектному тензодатчику и кабелю.

- Затяните стропу на конце кабеля, присоединенного к дефектному тензодатчику. Строп должен быть достаточно длинным и прочным для того, чтобы позволить протянуть новый кабель тензодатчика сквозь конструкции платформы.

- Тензодатчики крепятся к платформе с использованием 2х  цилиндрических болтов. Снимите данные крепежные болты тензодатчика с помощью накидного гаечного ключа, оставив винты для последующей установки нового элемента. Снимите тензодатчик и пластину уплотнения с крепежной поверхности.

- Осторожно протяните кабель дефектного тензодатчика сквозь платформу, подводя строп к отверстию распределительной коробки. При достижении стропом зоны установки тензодатчика, отсоедините его от кабеля тензодатчика.

- Отсоедините опору с регулируемым уровнем от дефектного тензодатчика для последующей перестановки на новую нагружаемую опору.

- Затяните строп на новом кабеле тензодатчика и аккуратно вытяните через конструкции платформы к отверстию распределительной коробки. Смотайте лишний кусок кабеля и уложите  его внутри платформы.

- С помощью болтов присоедините к платформе новый тензодатчик  и пластину уплотнения. Нанесите фиксирующую  пасту, например “Never -Seez”, на резьбу крепежных винтов и затяните винты.

- Соедините  кабель тензодатчика с разъемом распределительной коробки

- Соедините новый кабель тензодатчиков с соответствующим разъемом БУП.

- Установите весы по уровню с помощью опоры с регулируемым уровнем.

- Присоедините заново кабель питания и включите весы.

- Выполните проверку углов платформы, заново откалибруйте весы.

# ЧЕРТЕЖ

8.1 Размеры

| Размер | A (мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | F(мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0x1.0 | 1012 | 1012 | 896 | 896 | 500 | 500 |
| 1.0x1.2 | 1012 | 1212 | 896 | 1096 | 500 | 700 |
| 1.2x1.2 | 1212 | 1212 | 1096 | 1096 | 700 | 700 |
| 1.2x1.5 | 1212 | 1512 | 1096 | 1396 | 700 | 1000 |
| 1.5x1.5 | 1512 | 1512 | 1396 | 1396 | 1000 | 1000 |
| 1.2x2.0 | 1212 | 2012 | 1096 | 1896 | 700 | 1500 |
| 1.25x1.5 | 1262 | 1512 | 1146 | 1396 | 750 | 1000 |

| Длина | Допуск |
| --- | --- |
| 0~18мм | ±0.10мм |
| 18~30мм | ±0.15мм |
| 30~50мм | ±0.20мм |
| 50~80мм | ±0.30мм |
| 80~120мм | ±0.40мм |
| 120~180мм | ±0.50мм |
| 180~250мм | ±0.60мм |
| 250мм и более | ±0.80мм |

8.2 Сборочный Чертеж

8.3 Перечень деталей:

| No | Название детали | Кол-во | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт | 2 | SUS (нержавеющая сталь) |
| 2 | Крышка распределительной коробки | 1 | Сталь |
| 3 | Винт с шестигранной головкой | 6 | SUS (нержавеющая сталь) |
| 4 | Корпус распределительной коробки | 1 | SUS (нержавеющая сталь) |
| 5 | Звездообразный винт (+) | 4 | S18C |
| 6 | Внутренний шестигранный винт | 4 | SUS (нержавеющая сталь) |
| 7 | Распределительная коробка БУП | 1 |  |
| 8 | Уплотнение кабеля | 5 |  |
| 9 | Корпус распределительной коробки | 1 | SUS (нержавеющая сталь) |
| 10 | Хомут кабеля | 1 |  |
| 11 | Основание платформы | 1 | Швеллер |
| 12 | Кольца такелажные | 1 | Q235 |
| 13 | Винт заглушки | 6 | SUS |
| 14 | Защитная заглушка | 1 | Резина |
| 15 | Прокладка тензодатчиков | 4 | SUS (нержавеющая сталь) |
| 16 | Нагруженная опора | 4 |  |
| 17 | Шайба | 8 | SPCC |
| 18 | Пружинная шайба | 8 | S18C |
| 19 | Винт | 8 | M2x50 |
| 20 | Опора | 4 | SUS304 (нержавеющая сталь) |

| Модификация весов | Число весоизмерительных датчиков | Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) |
| PS5011 | 4 | 1000 | 1000 | 81 |
|  |  | 1200 | 1200 | 81 |
| PS5012 | 4 | 1000 | 1000 | 81 |
|  |  | 1200 | 1200 | 81 |
|  |  | 1200 | 1500 | 81 |
|  |  | 1500 | 1500 | 81 |

Производитель:

TScale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd.

268, Zhujiawan Road, Kunshan, Jiangsu, Китай

TSCALE имеет производственное подразделение в Кунгстане (Китай), компания сертифицирована по ISO 9001, партер OEM/ODM (оригинальные производители и разработчики оборудования); более 20 продуктов имеют сертификаты OIML выданные Голландской NMI и Датской Delta.

# Text boxes

Руководство по эксплуатации

Версия 1.0

Аналоговый выход

Нагружаемая опора

RS-232

Адаптер тока

Для разъема стойки

Электророзетка

EXC+

SEN+

SEN-

EXC-

SIG+

SIG-

оплетка

5

5

3

2

4

4

1

Нагр. опора

１

２

３

４

５

６

７

８

９

ТЕРМИНАЛ RBSSBW, RBSBWS, RBSCWS индикатор

Плата контроля выхода

3х цветный

Вертикальный корпус

J1

G  R  Y  C

Эл.ток

L

N

Низкий уровень заряда батареи

Единица веса

Проверка взвешивания

LAB

ТИП

PRT

LAB

PRT  ТИП

S/N             Номер увеличивается каждый раз при сохранении в памяти новой величины

GW             GW для веса БРУТТО, NT для веса НЕТТО и единицы веса

<If>

<If>             Включает две информационные строки

***************		    Покажется линия со звездочками

<lf>                  Включает одну информационную строку

Total No:    3        Кол-во аккумулированное в памяти

Total wt.:    0.447КГ  Вес аккумулированный в памяти

***************

-WEIGHT UNIT-

TERMINATOR

4 места

2 места

4 -6-7H глубина 20

Сквозные отверстия

4 -6-7H глубина 20 (0,79)

2 сквозных отверстия

Вход (+) Красный

Выход (-) Белый

Вход (-) Черный

Выход (+) Зеленый

2 места

4 места

8 –М8-7H глубина 32 (1,26)

2 места

4 места

4 места

2 стороны

N Глубина 15 (0,59)

4-M Глубина 15 (0,59)

8-M8-6H Глубина 25(0,98)

8-M8-6H Глубина 25(0,98)

2 стороны

2 стороны

2 стороны

2 стороны

2 стороны

-13-

-15-

Рым-болт

Опора с регулируемым

уровнем

Рым-болт

Точка балансировки

Интерфейс

Проволока

Рама в сборе                    Приямок

Регулируемая опора

Пружинная шайба

Тензодатчик

Болт

Плоская шайба

Прокладка